## Slide 1
项目汇报
OpenHarmony 系统日志
异常识别与分析工具
—— 组长 张东健
· 组员 张庭硕 陈怀谷 寒山
100%
基本日志解析率
硬件：Hi3861 开发板 + 板载温湿度、光照传感器 ｜ 数据经串口进电脑
汇报日期：2026-10-12 ｜ 项目组：4 人 ｜ 当前状态：主要功能已跑通
72/128 B
最长日志行

## Slide 2
01 选题定位
OpenHarmony 系统日志异常智能聚合分析工具
01
题目要求
需求分析
进展
(1) Hi3861 多任务模拟程序 / 采集真实环境数据
日志规范性
✅
(2) 串口 / ADB 采集与解析
工程稳定性
✅
(3) 异常模式识别
AI 识别正确性
正在进行
(4) 智能告警与报告
可读性与可信度
待完成
项目实现：
先用普通程序把 99% 的工作做完，只把真正需要理解的
那一小部分交给大模型——又快、又准。
项目主旨：
以 LLM 语义理解为核心，从系统日志流中识别异常模式、归类告警，
并生成证据可回查的根因分析报告

## Slide 3
02 项目功能
设备日志智能分析工具
02
① 生成规范的日志
· 原先设备只打印一行“温度 28.13”这样的自由文字，程序没法处理
· 改成固定格式：什么时间、哪个模块、什么级别、哪台设备、数值多少
② 实时识别日志
· 开发板通过 USB 串口连电脑，程序实时读取
③ 自动找出问题并归类
· 周期性打包，统计该批次的异常情况
· 已知的故障直接对号入座；同一个故障自动并成一条
④ 生成分析报告
· 写清现象、贴出原始日志证据、推测原因、给出处理建议
· 生成分析报告
四件事里，第 ①②④ 件已经跑通；第 ③ 件里的“自动归类”已做好。

## Slide 4
03 工作流程
设备日志智能分析工具
03
① 设备打日志
板子上跑 1 个任务，每 5 秒上报一次，按固定格式打印
② 串口收上来
程序实时读串口，断线自己重连，一行都不丢
③ 拆开并检查
把每行拆成字段，检查序号连不连续、格式对不对
④ 按批打包
每 60 秒归一批，统计这批里的异常情况
⑤ 判断与归类
算分判断要不要管，把同一个毛病并成一条
⑥ 出结论并通知
写报告 + 推送到邮件/办公群
详情
步骤
做法
效果
② 串口收上来
端口自动找、拔线自动重连、半行数据先攒着不乱拆
拔掉 USB 几秒内界面就提示断开，插回去自动接上，不用重启程序
③ 拆开并检查
每行拆成“时间/级别/模块/设备号/各项数值”；序号断档就是丢日志
实测 1300+ 行日志全部解析成功，格式不统一的老代码一行都解析不了
④ 按批打包
每批统计：行数、各级别条数、两次日志间隔、序号缺口
任务卡住的表现是“日志突然不打了”，只有看间隔才发现得了
⑤ 判断与归类
算分决定要不要人管；把故障特征相同的并成一条
同一毛病 6 台设备都出现，只提醒一条，而不是刷 6 条
⑥ 出结论并通知
报告写清现象、证据、原因、建议；再发邮件或群里
报告里的证据行是程序贴上去的，不是大模型写的（见下一页说明）

## Slide 5
04 LLM工作流程
设备日志智能分析工具
04
第 1 次调用
判断这批日志有没有问题
· 对象：日志批次中的统计数字 + 挑出来的代表性日志行
· 执行：是否真异常、大致问题、严重程度
第 2 次调用
合并同类问题+命名
· 对象：已经归好组的一堆问题
· 执行：对这组问题进行概括命名
第 3 次调用
原因分析和处理建议
· 对象：这类问题的完整日志 + 时间线 + 设备清单
· 执行：写出原因推理和可执行的处置步骤
· 产出：最终报告
虚假信息预防：
程序做负责把真实日志贴上去
按它给的编号返回原始日志里查询；
编号对不上就直接丢掉，不进报告。

## Slide 6
05 基础工作
设备日志智能分析工具
05
显示格式
temperature = 28.13 humidity = 45.90
程序只能认出 0 个字段。不知道是哪台设备、什么级别、也没法排序，后面所有统计都无从下手。
规定格式
000642.480000 E A001 AgriSensor: 1 118 5 1001 6 1 9 5001 z=A
9 个字段全部能认出来：时间、级别、模块、设备号、故障码、错误码、耗时……
一条真实故障日志，逐段拆开看
000642.480000 E A001 AgriSensor: 1 118 5 1001 6 1 9 5001 z=A
└── 时间 ──┘ │ └4┘ └─ 模块 ──┘ └─ 编号 值 成对 ─┘ └设备号┘
开机后多少秒 级别 模块号 放最后，好找
格式规定
根据
值是纯数字，不是文字
这块板子的日志系统不支持打印字符串
温度存 281 而不是 28.1
既绕开板子小数打印的问题，也让同类日志长得一样，好归并
每行不超过 128 字节；设备号放行尾
超了板子会隐藏不打印——不报错、不截断，故障日志会凭空消失；设备号统一放行尾，刷屏时最右一列就能看出是哪台

## Slide 7
06 核心规定
设备日志智能分析工具
06
判断一
01
日志突然不打印，则本身就是故障
· 任务卡死的时候，日志里不会多出 ERROR，而是“少了一堆正常日志”。
· 所以我们专门看两次日志之间的间隔：正常 5 秒一条，突然 30 秒没动静就报警。
· 只搜关键字的做法，这类问题一条都发现不了。
判断二
02
有些“异常”其实是正常现象，需排除
· 断线重连、灌溉开始/结束、设备启动，都会打印 WARN 或 INFO，但它们不是故障。
· 如果不排除，告警会一直响，用不了几天就没人看了。
判断三
03
同一个error只提醒一次，而且要说清原因
· 设备同时报同一个毛病，说明是系统性问题。
· 更关键的是能顺藤摸瓜：传感器读不到数，往上一查发现是内存不够导致的，报告会指出真正该修的地方是内存模块。

## Slide 8
07 数据真实性
设备日志智能分析工具
09
数据来源
是否真实
说明
设备端程序
✅ 真机运行
跑在 Hi3861 开发板上的 6 个任务程序，日志从板子的串口抓下来
温湿度、光照读数
✅ 传感器实测
板子自带的温湿度传感器和光照传感器读出来的真实数值
采集、解析、报告
✅ 真实链路
从串口读数到出报告的每一步都在真实数据上跑，日志解析成功率 100%
演示日志
⚠ 程序生成
为了演示效果，用程序按同一套环境变化规律生成的，含 148 次故障；界面上会明确标注来源，不和真机数据混在一起

## Slide 9
08 项目进展
设备日志智能分析工具
10
项目内容
状态
具体说明
1. 板子上跑的程序
✅ 已完成
6 个任务并发，每 5 秒上报一次；实测间隔 5.14 秒（设定 5 秒）。板上自带传感器读数直接使用，不做任何加工
2. 串口采集与解析
✅ 已完成
拔线自动重连、换 USB 口也能自己找到；实测 1300+ 行日志全部解析成功
3. 问题查询 + 自动归类
✅ 已完成
60 秒一批打包、综合打分判断、同一个毛病自动并成一条。另外还有一项“自动发现日志新格式”没做（不是必须的功能）
4. LLM语义分析
◐ 进行中
报告能出，内容可回查、没有编造。但“推送到邮件/办公群”完全没做
5. 分析准确率
⚠ 待完成
怎么测、测哪些指标都已经定好了，但还没跑出数字。如果问准确率，我们现在只能照实说“还没测”
3 项
已完成
1 项
进行中
1 项
待完成

## Slide 10
09 现阶段所遇困难
设备日志智能分析工具
07
问题一 ｜ 板子打印较大数字会残缺打印
现象：故障码 1001 被打成 1，5001 被打成 5，温度 -1270 只剩一个负号。只有位数多的数字出错，正常的日志看起来完全没问题。
困难：同一份代码放到电脑上编译运行，结果完全正确。“电脑上是对的、板子上是错的”，让人一直怀疑自己的代码。
解决方案：打印日志这条路上彻底不用系统自带的格式化功能，自己写“数字转文字”，一个字符一个字符往外送。
问题二 ｜ 日志时间不对齐
现象：日志节奏完全正常，5 秒一条。但 525 行记录对应的“设备时间”只走了 21 秒，怎么算都对不上。
困难：不猜，拿秒表量：记下设备时间，真实等 40 秒，再看设备时间。实测真实过了 40.1 秒，设备时间只前进 4.1 秒——正好差 10 倍。
原因：板子的系统心跳是每秒 100 次，我们在代码里当成每秒 1000 次来换算秒数。定时是对的，换算单位是错的。
解决方案：改成向系统问“你的心跳一秒多少次”，按实际值换算。以后板子换了配置也不会错。

## Slide 11
10 现阶段实际效果
设备日志智能分析工具
08
100 %
日志解析率
99.36 %
日志压缩率
95 %
分析可信度
0.00 %
报告里编造内容的比例
证据行全部可回查
报告模版
大模型给出的分析（节选）
在设备时间 637.4s~693.8s 这段里，环境传感模块在 642.480s 和 673.290s
两次报出“传感器读取超时”，同时报出读数异常、数值为 -1270；
设备自检模块在 657.890s 和 688.700s 两次报出“看门狗即将触发”。
两组事件大约每 30.8 秒重复一次，彼此相差约 15.4 秒，期间丢了 5 条日志。
〔 截图 〕
〔 截图 〕

## Slide 12
11 计划
设备日志智能分析工具
11
序
事项
1
告警推送
2
故障注入间隔优化
3
效果量化
4
自动发现日志新格式
5
界面打磨、使用手册
大致时间安排
第 1 周
· 告警推送
· 故障注入间隔改回要求值
· 重采一份正式数据
第 2~3 周
· 跑评测，出数字
· 自动发现新格
第 4 周
· 整理文档

## Slide 13
汇报完毕 感想聆听